中間検査チェックシートの取り扱いについて（概要）

◆検査申請時に添付するシートは、原則としてＡ表＋Ｂ表に建築物の構造に応じたＣ１～５表を添付する。ただし平屋の建築物で指定工程が基礎工程のみである場合には、Ａ表＋Ｂ表のみの添付とする。

◆指定工程が２回（ＲＣ造等）の場合は、基礎工程の検査申請時にＡ表＋Ｂ表を添付し、上部工程の検査申請時にはＣ３～５表のいずれかのみ添付する。

◆ＳＲＣ造については、上部工程の検査申請時にはＣ３，Ｃ４表の両方を添付する。

◆混構造の場合の検査工程については、主たる構造の指定内容に従うが、チェックシートについてはＣ１表～５表のうち、混在する各構造に応じたすべてのシートを添付する。

| 中間検査チェックシートＡ表 |  |
| --- | --- |
|  | 確認済証番号 | 第Ｈ 確認建築滋建住 号 |
| （集団規定） |  |  |
|  | 確認済年月日 | 平成 年 月 日 |
|  | 検査項目 | 照 合 内 容 | 工 事 監 理 者 | 検 査 記 録 |
|  |  |  |  | A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告 | 結果 | 修正 |
|  | １ | 確認の表示 （法第89条） | ア | 表示の有無、表示内容の適否 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  | ２ | 敷地の安全性 （法第19条） | ア | がけ、擁壁の安全性 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  | ３ | 敷地と道路 との関係 （法第42条 及び43条） | ア | 道路の幅員 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 道路に接する敷地の長さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 法第42条第２項道路の後退 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | 法第43条許可との整合 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  | ４ | 敷地形状及び 建物配置等 （法第52～ 54条の２） | ア | 敷地の形状等（敷地の形・境界ポイント及び高低差等） |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 建物の配置（道路・隣地境界からの寸法距離） |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 既存建物の有無（建ぺい率、容積率等） |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  | ５ | 斜線制限 （法第56条、 56条の２） | ア | 建築確認図書の立面図、断面図との整合 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 道路からの後退距離等 （道路との高低差、緩和範囲内の門・塀等の高さ等） |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 隣地からの後退距離 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | 北側敷地との高低差、配置寸法等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  | ６ | 工事現場の 危害防止 （法第90条） | ア | 仮囲い等の設置状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 危害防止措置（根切りによる転倒防止等） |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | その他 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  | ７ | その他 | ア |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  | ※ 工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |
|  | 工事監理者への 指摘事項等 | 中間検査 | 合格 ・ 不合格 ・ 合格保留 | 後続工程 | 可 ・ 不可 | 工事監理者名（検査立会者） |

中間検査チェックシートＢ表　（基礎工程）

|  | 検査項目 | 照 合 内 容 | 工 事 監 理 者 | 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告 | 結果 | 修正 |  |
|  | １ | 基礎概要 | ア | 種別の確認（独立、連続、ベタ、杭、地盤改良等） |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ | 支持地盤の確認 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ２ | 使用材料 | ア | 鋼材の種類 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ | コンクリートの種類、配合 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ３※ | 基本構造体 の確認 | ア | 形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ | 鉄筋の径、本数、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ | 継ぎ手の位置、定着長さ等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ | 耐圧版の厚さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ４※ | 基礎構造体 の確認 | ア | 全体形状及び 部材配置 | 建築物の平面形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、地中梁等の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ | ベース | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主筋の径、本数、配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ | 耐圧版 | 主筋及び配力筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐圧版の厚さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ | 柱 | 部材の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主筋の径、本数、配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 継手位置、定着長さ、フック |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 帯筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ | 地中梁 | 部材の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主筋の径、本数、配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 中吊り筋（２段筋）の位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 継手位置、定着長さ、フック |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | あばら筋及び幅止め筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 貫通孔の補強筋 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ | 圧接継手 | 継手の位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 圧接の外観、ふくらみ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | キ | 型 枠 | 各部分の寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | せき板、支保工等の設置状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 型枠内の清掃、異物の除去 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ク | その他 | 差し筋の設置状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |

| ５ | 杭 基 礎 | ア | 杭芯位置の確認 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | イ | 杭の種別、径、長さ、本数等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ウ | 継手の溶接状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | エ | 杭頭のレベル、偏芯等の確認 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | オ | 杭周充填液等の配合、強度試験 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | カ | 場所打ち杭の掘削孔径、深さ等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | キ | 場所打ち杭のかご鉄筋の仕様 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ク | 場所打ち杭のコンクリートの配合、強度等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ケ | 支持層到達の確認 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | コ | 杭芯ずれによる補強筋の追加 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 地盤改良工事 | ア | 施工範囲、改良厚等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | イ | 改良剤の添加量 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ウ | 埋戻し、転圧状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | エ | 改良地盤耐力の確認 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | 地業工事等 | ア | 栗石、砕石等の敷き均し・転圧 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | イ | 埋戻し土の転圧 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ８ | その他 | ア |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | イ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ウ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | エ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | オ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | カ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | キ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ク |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※ 工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |
| 工事監理者への 指摘事項 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | 工事監理者名（検査立会者） |

- 鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びプレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物について

は、基礎構造体の確認欄は４に記入することとし、３は記入不要とする。

補強コンクリートブロック造及び組積造については、基礎構造体の確認欄は３に記入することとするが必要に応じて４欄の該当項目についても記入すること。

中間検査チェックシート　Ｃ１表（木造軸組構造）

| 検査項目 | 照 合 内 容 | 工 事 監 理 者 | 検 査 記 録 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 全体形状 及び 部材の配置 | ｱ | 建築物の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 柱の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｳ | 耐力壁の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｴ | 小屋組の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 基 礎 | ｱ | 床下換気口等の設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 構造体のひび割れの有無 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３ | 土 台 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | アンカーボルトの据付及び緊結状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｳ | 火打ち材の設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４ | 柱 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 通し柱の設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｳ | 接合金物の設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｴ | 部材の緊結 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 横架材 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 部材下部中央の欠き込み禁止 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｳ | 部材の緊結 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 耐力壁 | ｱ | 筋交い | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  | 補強金物の取り付け |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  | 欠き込み禁止 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 壁 材 | 板材の厚さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  | 壁材の釘留め状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | 床 組 | ｱ | 大引、根太の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 火打ち材 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｳ | 剛性床 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ８ | 小屋組 | ｱ | 母屋、垂木の形状、寸法、部材の緊結等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 振れ止め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ９ | その他 | ｱ | 地盤面からの床高さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｲ | 防腐、防蟻措置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｳ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |
| 工事監理者への 指摘事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可 ・不可 | 工事監理者名（検査立会者） |

中間検査チェックシート　Ｃ２（木造枠組壁構造）

|  | 検査項目 | 照 合 内 容 | 工 事 監 理 者 | 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告 | 結果 | 修正 |  |
|  | １ | 全体形状及び部材の配置 | ｱ | 建築物の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 柱の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 耐力壁の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | 小屋組の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ２ | 使用材料 | ｱ | 木材、合板の種類 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 緊結金物 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ３ | 基 礎 | ｱ | 床下換気口等の設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 構造体のひび割れの有無 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ４ | 土 台 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | アンカーボルトの据付及び緊結状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ５ | 床 構 面 | ｱ | 根太の形状、寸法、配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 開口部の補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 耐力壁下根太補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | 転び止め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | 床材の釘留め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ６ | 耐 力 壁 | ｱ | たて枠の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 隅角部、交差部の補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 頭つなぎ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | まぐさ、まぐさ受け |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | 壁材の釘留め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｶ | ホールダウン金物の取付け |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ７ | 小 屋 組 | ｱ | 垂木の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 垂木つなぎ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 垂木、トラスの緊結 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | 振れ止め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ８ | そ の 他 | ｱ | 地盤面からの床高さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 防腐、防蟻措置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ※工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |  |
|  | 工事監理者への 指摘事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | 工事監理者名（検査立会者） |  |

中間検査チェックシートＣ３（鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造）

|  |  |  | 工 | 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目 | 照 合 内 容 | 事 監 理 者 |  |  |
|  |  |  |  | A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告 | 結果 | 修正 |  |
|  | １ | 全体形状 及び 部材の配置 | ｱ | 建築物の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 建方の精度 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 柱、梁の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | 垂直、水平ブレースの配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | 剛性床の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ２ | 使用材料 | ｱ | 鋼材の種類 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 高力ボルトの規格 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ３ | 柱 | ｱ | 部材の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 溶接箇所の外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | ベースプレート寸法、モルタル充填等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | アンカーボルトの径、本数、締付け状況等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | 露出型固定柱脚のチェックシート |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ４ | 大 梁 | ｱ | 部材の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | ボルトの種類、径、本数、締付け状況等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 溶接箇所外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ５ | 小 梁 | ｱ | 部材の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | ボルトの種類、径、本数、締付け状況等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 溶接箇所の外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ６ | 柱・梁の仕口 | ｱ | 溶接箇所の外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ７ | 床 | ｱ | 部材の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 梁との接合方法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ８ | ブレース | ｱ | 部材の形状、寸法及び位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 取付け方法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ９ | その他 | ｱ | 防錆処理 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 溶接部分の非破壊試験 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 梁貫通孔の補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ※工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |  |
|  | 工事監理者への 指摘事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可 、不可 | 工事監理者名（検査立会者） |  |

中間検査チェックシートＣ４（鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造）

|  |  |  | 工 事 | 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目 | 照 合 内 容 | 監 理 者 | A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告 | 結果 | 修正 |  |
|  | １ | 全体形状及び 部材の配置 | ｱ | 建築物の平面形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 柱、梁の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ２ | 使用材料 | ｱ | 鋼材の種類 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ３ | 柱 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 主筋の径、本数、配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 継手位置、定着長さ、フック |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | 帯筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ４ | 大 梁 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 主筋の径、本数、配置、中吊り筋（２段筋）の位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 継手位置、定着長さ、フック |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | あばら筋及び幅止め筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | 貫通孔の補強筋 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｶ | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ５ | 壁 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 主筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 継ぎ手位置、定着長さ、フック |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | 開口部の補強筋及び幅止め筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ６ | 床・階段 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 主筋及び配力筋の径、配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 継手位置、定着長さ、フック |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | 開口部の補強筋 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | かぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ７ | 圧接継手 | ｱ | 継手の位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 圧接部の外観、ふくらみ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ８ | 型 枠 | ｱ | 各部分の寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | せき板、支保工等の設置状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 型枠内の清掃、異物の除去 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ９ | その他 | ｱ | 差し筋の設置状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ※工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |  |
|  | 工事監理者への 指摘事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | 工事監理者名（検査立会者） |  |

中間検査チェックシートＣ５表（プレキャスト鉄筋コンクリート造）

|  |  |  | 工 事 | 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目 | 照 合 内 容 | 監 理 者 | A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告 | 結果 | 修正 |  |
|  | １ | 全体形状及び 部材の配置 | ｱ | 建築物の平面形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | プレキャストの配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ２ | プレキャスト部材 | ｱ | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 製作材料の品質 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 鉄筋、型枠の加工、組み立て |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | コンクリートの打設状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ | 養生、脱型及びひび割れ防止対策等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｶ | コンクリートの所要強度 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｷ | プレストレスの導入 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｸク | 製品出荷時の品質確認検査 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ３ | 組立・建て方 | ｱ | 組立・建て方の精度 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 接合部の仕様、接合状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ | 継手部分の検査 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ | ひび割れ破損の有無 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ４ | 現場施工部分 |  |  | 部材の形状寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｱ | 鉄 筋 | 鉄筋の径、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 継手位置、定着長さ、フック等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | かぶり厚さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ | 型 枠 | 各部の寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | せき板、支保工の等の設置状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 型枠内の清掃、異物の除去 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ５ | その他 | ｱ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｲ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｳ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｴ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｵ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ｶ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |  |
|  | ※工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |  |
|  | 工事監理者への 指摘事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | 工事監理者名（検査立会者） |  |